## Slide 1: Implementación de wattmetro
septiembre 2022

## Slide 2: Voltímetro
Vadc 0 - 3.3
Vref = 3.3
Vout = 140
Número bits = 12
Relación = Vadc*Vout/Vref

## Slide 3: Voltaje
Analógico
Vbateria = 125
Vdiseño = 140
Vref = 3.3
Relación del divisor = 3.3/140=0.02357
R1 = 1k
R2 = 41.42K
Digital
12 Bits del ADC = 4096 pasos
Vin máximo = 3.3 volts
Relación de conversión = 140/4095
V = dato*140/4095

## Slide 4: Corriente
Analógico
Inominal = 6 amp
Idiseño = 30 amp
V= 0.01100826854(Iin) + 1.51429751

## Slide 5: Corriente
Digital
Vadc 1.18 a 1.84 volts
Vref = 3.3
Iout = +-30 AMP
Número bits = 12
Corriente = 0.07320399418*digital -137.5616

## Slide 6: Microcontrolador ESP32

## Slide 7: Convertidor A/D
The ESP32 integrates two 12-bit SAR
ADCs supporting a total of 18 measurement channels (analog enabled pins)
ADC1 (8 channels, attached to GPIOs 32 - 39)
ADC2 (10 channels, attached to GPIOs 0, 2, 4, 12 - 15 and 25 - 27) the usage of ADC2 has some restrictions for the application
Each ADC unit supports two work modes, ADC-RTC or ADC-DMA mode
  ADC-RTC is controlled by the RTC controller and is suitable for low-frequency sampling operations.
  ADC-DMA is controlled by a digital controller and is suitable for high-frequency continuous sampling actions
The ADC should be configured before reading is taken.
  desired precision
  attenuation by calling functions
read ADC conversion result with

## Slide 8: Puerto serial
ESP32 has three UART interfaces
IrDA support
communicating at a speed of up to 5 Mbps
Módulo ESP32-dev conectado utilizando un convertidor USB<->RS232

## Slide 9: Núcleos del ESP32 0,1
Xtensa® single-/dual-core 32-bit LX6 microprocessor(s), up to 600 MIPS
448 KB ROM
520 KB SRAM
16 KB SRAM in RTC
Funciones para los núcleos
  Obtener el núcleo de ejecución xPortGetCoreID()
  Crear una manejador de tarea TaskHandle_t Task1
  Crear una tarea xTaskCreatePinnedToCore
    nombre de Función,nombre de la tarea, tamaño del stack, parámetros de la función, prioridad de la función direcciòn del manejador y núcleo